A mikroprocesszor és a mikrokontroller

CISC processzor

- komplex utasításkészlet,

- változó utasításhossz,

- az utasítás végrehajtása több gépi ciklus alatt történik,

- sokféle utasítás és címzési mód,

- bármely erre alkalmas utasítás használhatja a memóriát,

- kevés belső regiszter,

- bonyolult mikroprogram, könnyű programozhatóság.

RISC processzor

- csökkentett utasításkészlet,

- fix utasításhossz,

- kevés utasítás és címzési mód,

- minden utasítást egyetlen gépi ciklus alatt hajt végre,

- csak a LOAD/STPORE utasítások használhatják a memóriát,

- nagy méretű belső regisztertömb,

- egyszerű mikroprogram, nehéz programozni.

A 8 bites mikroprocesszor felépítése (i8080)

- időzítő-vezérlő egység,

- aritmetikai-logikai egység,

- akkumulátor és flag regiszter,

- belső regisztertömb,

- buszrendszer:

    - adatbusz: kétirányú adatforgalom biztosítására,

    - címbusz: az adatmozgatás cél- vagy forrásregiszterének címét tartalmazza,

    - vezérlőbusz: az adatáramlás irányát határozza meg; a processzorból vagy a processzorba megy-e az adat.

A mikrokontroller felépítése (i8051)

- központi egység,

- watch-dog áramkör,

- utasításszámláló és programtár,

- cím-multiplexer és adattár,

- belső regisztertömb,

- ki/bemeneti porták,

- időzítő és kommunikációs ki/bemenetek,

- buszrendszer:

- programbusz,

- adatbusz.

Az i8051 mikrokontroller jellemzői:

- RAM/ROM tárak,

- soros, párhuzakos I/O porták,

- soros kommunikációs csatorna,

- megszakítás kezelés,

- fejlett utasításkészlet,

energiatakarékos konstrukció.

# Text boxes

címbusz

Veremtároló

Utasításszámláló

CPU

MUX

ALU

W-regiszter

EPROM programtár

adatbusz

SRAM adattár

Cím MUX

FSR

Utasítás regiszter

Watch-dog

Program-busz

A porta

B porta

C porta

D porta

E porta

Szinkron soros porta

A/D átalakító

USART

Időzítők

ALU

Vezérlőegység

és

mikroprogramtár

Adatbusz

Címbusz

Vezérlőbusz

A

Flag

B

C

H

L

D

E

PC

SP

Buszmeghajtó