1. feladat: Gondolja végig az alábbi folyamatábrával tervezett programot!

1.a) Készítsen számtáblázatot, amelyben a folyamatábrával tervezett program utasításait végig követve megjelennek a memóriában eltárolt számértékek!

1.b) Rajzolja meg a program által kijelzett képpontokat az ábrán látható képernyő felbontásnak megfelelően! (első koordináta x, második koordináta y.)

2. feladat: Gondolja végig az alábbi pszeudó kóddal tervezett programot!

2.a) Készítsen számtáblázatot, amelyben a pszeudó kóddal tervezett program utasításait végig követve megjelennek a memóriában eltárolt számértékek!

Pszeudó kód

Legyen       r = 32; alfa = 0;

x = 0; y = 0;

while (r ( 20)

(

x = r ( sin (alfa) + 50;

y = r ( cos (alfa) + 32;

display (x,y);

r = r – 2;

alfa = alfa + 0,314;

(

3. feladat: Mekkora lebegőpontos számot ábrázolhatunk 16 biten, ha az exponens 4 bites?

4. feladat: Hogyan számolható ki egy processzor által végrehajtott utasítás időigénye (te)?

# Text boxes

Start

sugar = 32

szog = 0(

igen

sugar = sugar - 8

szog = szog + 40(

Display (x, y)

Stop

nem

sugar ( 0

x = sin (szog) ( sugar + 50

y = cos (szog) ( sugar + 32

(0,63)

(99,63)

(0,0)

(99,0)

x

y

2.b) Rajzolja meg a program által kijelzett képpontokat az ábrán látható képernyő felbontásnak megfelelően! (első koordináta x, második koordináta y.)